г. Прилуки                                                                                                              UR5RNP © Александр

Фонарик на светодиодах из подзарядного для мобилки

Познакомлю Вас с моей разработкой фонарика, сделанного на основе готового устройства (подзарядного для мобильного телефона).

Полностью разобрав и внимательно осмотрев, замечаем, где было подключение батареи и выходного напряжения, выпаиваем разъём как показано ниже.

В крышечке сверлом, под диаметр светодиодов делаем три отверстия.

Подберем светодиоды, рекомендую подогнуть ножки, это упростит монтаж. Загибать нужно или с катода или с анода, я использовал диоды с рекламной вывески (была роспатрошена коловская нерабочая стойка с воздушными пузырями ). Устанавливаем диоды в крышечку.

Паяем ножки что сходятся в центре, наружные соединяем с помощью луженого проводника.

Паяем провода, которыми будут подключены диоды к плате.

И запаиваем их на плату.

Аккуратно сворачиваем провода  внутрь колпачка и устанавливаем плату  на место.

Крепим диоды с помощью суперклея.

Отверстие в середине залил клеем для потолочной плитки. Хорошо, что он прозрачный.

Подсохло? Теперь соберем и смотрим что получилось.

На изготовление данных трех образцов ушло полчаса. Изоленту намотал, чтоб в глаза не слепило. Включение и выключение поворотом крышечки с диодами. Уже собрал штук 8 все для сотрудников, жалоб нет, всем нравится - работает ведь от одной 1,5 вольтовой батарейки, а мощность как  у фонарика с тремя батарейками. Удобно и в кармане много места не занимает. Вот еще несколько фото рабочих испытаний.

UR5RNP © Александр